格里森

350GMS TM  CNC齿轮测量中心

技术参数

| 尺寸、重量 | 公制 | 英制 |
| --- | --- | --- |
| 测量范围 | X | 185 mm | 7.3( |
|  | Y | 250 mm | 10( |
|  | Z（可测齿宽） | 450 mm | 17.7( |
| 整体尺寸 | 宽度 | 1656 mm | 65( |
|  | 长度 | 1027 mm | 40( |
|  | 高度 | 2085 mm | 82( |
| 工作台高度 |  | 937 mm | 37( |
| 螺旋角 | 以度为单位 | 0-90 |
| 模数（径节）范围 |  | 0.5 至18 mm | 50.8至1.4 |
| 工件最大重量 |  | 100 kg | 220lbs. |
| 工件最大长度 |  | 650 mm | 25.6( |
| 工件最大直径 |  | 350 mm | 13.78＂ |
| 总重量 |  | 2950 kg | 6490 lbs. |
| 性能数据 |
| 位置测量系统 |  | Heidenhain(海德汉)-高分辨率光栅尺 |
| 系统精度 |  | VDI/VDE2612/2613一级仪器，可测量2级及以上齿轮 |
| 电源与气源 |
| 对电源的要求 |  | 115 V, 230V ((10%), 47-60Hz |
| 对气源的要求 |  | 供气压力6至10 bar (87至145 psi)， 在5.5 bar ( 80 psi) 的工作压力下，经过预先过滤的压缩空气的大致消耗量为：30升/分钟（1.07立方英尺/分） |
| 环境要求 |
| 湿度 |  | 60%以下，无冷凝 |
| 环境允许温度 |  | (15(C至35(C | 60(F至95(F |
| 保证规定的U95误差的，温度变化幅度 | 环境温度 | 20(C ( 2(C | 68(F ( 4(F |
|  | 温度波动 | 1(C / 小时 | 1.8(F / 小时 |
|  |  | 1.5( C / 天 | 2.7(F / 天 |
|  | 温度梯度 | 1.0( C / 米 | 1.8(F / 米 |

本刊物刊登的数据与技术规格，可有变动，不再另行通知。

# Text boxes

结构设计：

( 该测量机为双立式结构，采用数控直驱旋转工作台、花岗岩基座、铸铁导轨和电动尾架。

测头：

( 雷尼绍3维数控扫描探头，具有完备的防碰撞功能。

驱动：

( 采用高性能直线电机驱动；无框架电机直接驱动的旋转工作台；采用完全软件驱动的SERCOS(接口监控控制系统运行。

控制：

(  集成于工业PC机的高性能4轴控制器。

操作：

( 固定操作控制面板带有2个操纵杆，用于各轴的单独控制；具有进给速度选择，机器复位和其他的操作功能。机器同时具备可移动操作控制器，方便机器操作。

特殊装置：

( V型导轨采用高性能预负荷、往复循环滚珠轴承。无源抗震系统，温度监控系统，Z轴平衡装置，测头快换系统。

超强的检测功能，源于当今最先进的测头、驱动与控制系统。

(  雷尼绍3维数字扫描探头技术

(  直线电机直接驱动

(  经过验证的四轴联动

(  基于纯Windows(操作界面的GAMA测量软件

( 完全兼容诸如Gleason

G-AGE4/Windows(之类的软件