## Slide 1
2019年7月
信息化与AI技术助力制药企业智慧发展

## Slide 2
安全第一 质量为先 惠及患者
为行业提供无菌生产全方位解决方案
致力于成为全球顶级的CMO平台
Our patient is the only source of defining quality

## Slide 3
03
01
02
企业实现信息化的推动力
澳亚信息化工厂的建设思路
传统信息化系统介绍
基于AI技术的智能监管平台介绍
感知
思考
行动
04
05
总结与思考

## Slide 4
澳亚价值–职业CMO服务要素
无菌生产与保障实力
透明化
信息工厂
技术转移
知识产权
保护
符合客户质量要求的按时交货能力
以人为本的质量和培训体系
以药品质量为核心因素，打造信息化透明工厂
AI技术助力制药企业智慧发展
流程化、个性化的技术转移服务
冻干研究实验室助力工艺过程优化
尊重与保护知识产权和客户商业机密
做最纯粹的CMO服务商，赢得客户信赖

## Slide 5
内部管理精细化
市场效益最大化
企业发展品牌化
企业实现信息化的推动力

## Slide 6
管理理念与模式
1）由上而下的推动，由下而上的执行
2）企业资源的投入
基于流程
企业内部流程的梳理与不断优化，是信息化建设的基础条件。“无流程，不信息！”
信息化建设成功要素
以人为本
1）人是风险之源
2）好的工具，为我所用

## Slide 7
澳亚透明化信息工厂
生产系统
实验室系统
CCTV +AI智慧监管
澳亚信息化实现蓝图

## Slide 8
传统信息化系统简介
# | 系统 | 主要目的
1 | ERP | 准确、有效、全面的工厂人财物的管理和核算
2 | MES + SCADA | 基于GMP法规来进行合规、有效、安全的生产执行，充分保障生产数据的准确性 为将来工艺和质量改进提供数据基础
3 | LIMS +CDS +ELN | 实验室的检化验工作变得更加有效 对实验室设备进行检验执行和控制 快速、灵活的记录生产试验数据
4 | EAM | 有效的保障设备的可靠运行，并强化GMP对设备管理的要求
5 | WMS | 合理、有效的进行仓储出入库业务的管理
6 | QMS | 有效的进行投诉管理、全流程的偏差、变更管理，有效质量分析业务
澳亚透明化信息工厂

## Slide 9
数据采集：监控、分析
数据采集：应用于过程管理
过程控制与管理（MES, LIMS, QMS等）
基于人工智能的精细化监控平台
基于流程
用于过程
信息化工厂建设思路
以药品质量为核心因素，打造信息化、透明化智慧工厂

## Slide 10
SCADA + RS232接口 + MES
与生产设备联动，可以接收设备运行数据（瞬时值/循环值）
通过RS232等接口自动获取设备、仪器数据
MES从pH 计中读取 pH值
MES 读取电子秤数据
数据采集

## Slide 11
标识
流转
使用
追溯
库存
出库确认
扫码投料
收货确认
过程管理与控制场景
物料使用与追溯
原辅料方向的追溯
产品方向的追溯

## Slide 12
过程管理与控制场景
生产过程管理
称量不足
称量超重
符合配方要求
电子签名
电子批记录
操作人员按
SOP执行工单
电子签名追溯记录
参数上下限控制

## Slide 13
过程管理与控制场景
权限分配
未授权禁止操作
审计追踪记录
质量管理
与容许值发生差异的情况下，弹出警告信息，强制要求输入偏差原因
样品序列在本地启动后，数据自动同步到中央服务器。
网络连接失败后，仍可创建和启动新的序列。网路恢复后，数据自动同步到中心数据库
CDS 系统
LIMS 系统下的检验流程

## Slide 14
AI智能识别技术的应用
设计 - 收集 - 录入 - 学习 - 捕捉 - 分析 - 进步

## Slide 15
基于人工智能的智慧监管平台
与企业内部MES等上层应用系统互联，实现信息、事情等数据共享。

## Slide 16
基于人工智能的智慧监管平台
人员行为管理
设备运行管理

## Slide 17
场景一：洁净区人员数量管理
场景二：物料摆放位置管理
基于人工智能的智慧监管平台

## Slide 18
工单相关信息水印
基于人工智能的智慧监管平台
与批次信息关联，实现追溯
平台自身的数据存、归类与查询功能

## Slide 19
企业质量文化
企业质量文化
信息化可以做什么？
不可以做什么？
诚信的质量文化和稳定的流程是制药企业生存的根本，信息化系统只有在质量文化的大伞下才能扎根和发展。

## Slide 20
关于信息化在制药工厂实施和应用的思考
关键字：“资源投入”“GXP体系”“持久战”“失败”“推倒重来”– 论管理层投入的重要性。
信息化系统的实施，是美好的开始，而在GXP体系下的成功应用，才能真正检验品质。这是一个持久、充满挑战的过程，没有“赢在起跑线”，只有P D C A。
商业化系统的利与弊会因为企业的不同而迥异。企业资源投入的第一步在于提高认知水平，论证可行性，组建合适的团队，正所谓“兵马未动，粮草先行。”
打破传说，务实应用

## Slide 21
安全第一 质量为先 惠及患者
提供无菌生产全方位解决方案
成为全球顶级的CMO平台
谢 谢！